## Slide 1
Algoritmos e
Programação de Computadores
Disciplina 113476
Prof. Alexandre Zaghetto
zaghetto@unb.br
Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
http://www.nickgentry.com/

## Slide 2
Organização Básica de um Computador

## Slide 3
Sistemas Numéricos Posicionais
  Aqui, 10 é chamado de base do sistema de numeração.
1. Bases Numéricas

## Slide 4
Sistemas Numéricos Posicionais
  Em sistemas de numeração posicionais, a base pode ser qualquer número inteiro
  E o dígito na posição i (da direita para a esquerda) tem peso
  A forma geral de um número em tal sistema de numeração é dada por
onde há p dígitos a esquerda da vírgula e n dígitos a direita.
1. Bases Numéricas

## Slide 5
Sistemas Numéricos Posicionais
  O valor do número é dado pela soma de cada digito multiplicado pelo peso correspondente:
  O digito mais a esquerda é chamado de digito mais significativo e o digito mais a direita é chamado de digito menos significativo.
1. Bases Numéricas

## Slide 6
Números Binários
  Como sistemas de computação manipulam sinais que podem se encontram em apenas uma entre duas possíveis condições:
    alto ou baixo;
    carregado ou descarregado;
    ligado ou desligado;
    aberto ou fechado;
  esses sinais são interpretados como se fossem dígitos binários (binary digits ou bits), que podem apenas assumir um de dois possíveis valores:
    0 ou 1.
1. Bases Numéricas

## Slide 7
Números Binários
  A forma geral de um número binário é:
  e seu valor é dado por:
  Quando se lida com números em diversas bases, utiliza-se um subscrito para indicar com que base se está trabalhando. Exemplos:
1000102 = 3410
101,0012 = 5,12510
1. Bases Numéricas

## Slide 8
Números Octais
  Não são processados diretamente, mas podem ser úteis para documentação. O sistema de numeração octal tem base 8 (23) e pode ser útil na representação de números binários, pois sua base é um potência de 2.
  Esse sistema de numeração tem 8 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  Uma seqüência de 3 bits pode assumir 8 possíveis valores, assim, dígitos octais podem ser utilizados para representar seqüências de 3 bits.
  Exemplos:
1748 = 12410
44508 = 234410
1. Bases Numéricas

## Slide 9
Números Hexadecimais
  O sistema de numeração hexadecimal tem base 16 (24) e pode ser útil na representação de números binários, pois sua base também é um potência de 2.
  Esse sistema de numeração tem 16 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
  Uma seqüência de 4 bits pode assumir 16 possíveis valores, assim, dígitos hexadecimais podem ser utilizados para representar seqüências de 4 bits.
  Exemplos:
EB16 = 23510
ABCD16 = 4398110
1. Bases Numéricas

## Slide 10
Números Hexadecimais
  O sistema de numeração hexadecimal é freqüentemente utilizado para representar endereços de memória.
  Muitas linguagens de programação usam o prefixo “0x” para indicar que o número está escrito em hexadecimal como, por exemplo, 0xABCD.
1. Bases Numéricas

## Slide 11
Decimal x Binária x Octal x Hexadecimal
1. Bases Numéricas
Base-10 | Base-2 | Base-8 | Base-16
Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal
0 | 0000 | 0 | 0
1 | 0001 | 1 | 1
2 | 0010 | 2 | 2
3 | 0011 | 3 | 3
4 | 0100 | 4 | 4
5 | 0101 | 5 | 5
6 | 0110 | 6 | 6
7 | 0111 | 7 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F

## Slide 12
Conversão de base qualquer para decimal
  Para se converter um número de uma base qualquer para a base decimal, utiliza-se a seguinte expressão:
  Binário para decimal:
100112 = 1x24+0x23+0x22+1x21+1x20 = 1910
1000102 = 1x25+0x24+0x23+0x22+1x21+0x20 = 3410
2. Conversão entre Bases Numéricas

## Slide 13
Conversão de base qualquer para decimal
  Octal para decimal:
4368 = 4x82+3x81+6x80 = 28610
13578 = 1x83+3x82+5x81+7x80 = 75110
  Hexadecimal para decimal
A316 = 10x161+3x160 = 16310
ABCD16 = 10x163+11x162+12x161+13x160 = 4398110
2. Conversão entre Bases Numéricas

## Slide 14
Conversão de decimal para base qualquer
  Dividir sucessivamente pela base o número decimal e os quocientes que vão sendo obtidos, até que o quociente de uma das divisões seja 0.
  Decimal para binário
  (11)10= (1011)2
2. Conversão entre Bases Numéricas
11
2
1
5
2
1
2
2
0
1
0
2
1

## Slide 15
Conversão de decimal para base qualquer
  Decimal para octal
  (266)10= (412)8
2. Conversão entre Bases Numéricas
266
8
2
33
8
1
4
8
4
0

## Slide 16
Conversão de decimal para base qualquer
  Decimal para hexadecimal
  (49667)10= (C203)16
2. Conversão entre Bases Numéricas
3
49667
16
3104
16
194
16
12
0
2
16
0
12

## Slide 17
Conversão octal  binário
( 100 011 010 001 )2
( 4 3 2 1 )8
( 7 2 6 1 )8
( 111 010 110 001 )2
2. Conversão entre Bases Numéricas

## Slide 18
Conversão hexadecimal  binário
( 1000 0111 0100 0010 )2
( 8 7 4 2 )16
( 9 D 8 F )16
( 1001 1101 1000 1111 )2
2. Conversão entre Bases Numéricas

## Slide 19
BYTE
Em seu nível mais baixo, tudo (letras, algarismos, sinais de pontuação, símbolos, comandos) no computador é representado por dígitos binários.
Embora a unidade fundamental de informação do computador seja o bit, na prática também utilizamos o bytes e seus múltiplos.
3. Unidades de Medida
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
BYTE

## Slide 20
Bits, bytes e seus múltiplos são utilizados para quantificar capacidade de armazenamento.
    bit ( b)
    Quilobit (kb) = 1024 bits = 210 bits
    Megabit (Mb) = 1024 kb = 220 bits
    Gigabit (Gb) = 1024 Mb = 230 bits
    Terabit (Tb) = 1024 Gb = 240 bits
    Petabit (Pb) = 1024 Tb = 250 bits
    Exabit (Eb) = 1024 Pb = 260 bits
    Zettabit (Zb) = 1024 Eb = 270 bits
    Yottabit (Yb) = 1024 Zb = 280 bits
3. Unidades de Medida

## Slide 21
Bits, bytes e seus múltiplos são utilizados para quantificar capacidade de armazenamento.
    Byte ( B) = 8 bits
    Quilobyte (kB) = 1024 Bytes = 210 Bytes
    Megabyte (MB) = 1024 kB = 220 Bytes
    Gigabyte (GB) = 1024 MB = 230 Bytes
    Terabyte (TB) = 1024 GB = 240 Bytes
    Petabyte (PB) = 1024 TB = 250 Bytes
    Exabyte (EB) = 1024 PB = 260 Bytes
    Zettabyte (ZB) = 1024 EB = 270 Bytes
    Yottabyte (YB) = 1024 ZB = 280 Bytes
O que vocês acham desses prefixos?
3. Unidades de Medida

## Slide 22
Atenção – Na verdade...
  Os prefixos no SI referem-se exclusivamente à potências de 10.
  Há, inclusive, uma nota na 8ª edição que cita explicitamente o caso dos bits:
"These SI prefixes refer strictly to powers of 10. They should not be used to indicate powers of 2 (for example, one kilobit represents 1000 bits and not 1024 bits) ."
3. Unidades de Medida

## Slide 23
Atenção – Na verdade...
  International Electrotechnical Commission (IEC) - IEC 60027-2:
    bit ( bit)
    Kibibit (Kibit) = 1024 bits = 210 bits
    Mebibit (Mibit) = 1024 Kibit = 220 bits
    Gibibit (Gibit) = 1024 Mibit = 230 bits
    Tebibit (Tibit) = 1024 Gibit = 240 bits
    Pebibit (Pibit) = 1024 Tibit = 250 bits
    Exbibit (Eibit) = 1024 Pibit = 260 bits
    Zebibit (Zibit) = 1024 Eibit = 270 bits
    Yobibit (Yibit) = 1024 Zibit = 280 bits
3. Unidades de Medida

## Slide 24
Atenção – Na verdade...
  International Electrotechnical Commission (IEC) - IEC 60027-2:
    Byte ( B) = 8 bits
    Kibibyte (KiB) = 1024 Bytes = 210 Bytes
    Mebibyte (MiB) = 1024 KiB = 220 Bytes
    Gibibyte (GiB) = 1024 MiB = 230 Bytes
    Tebibyte (TiB) = 1024 GiB = 240 Bytes
    Pebibyte (PiB) = 1024 TiB = 250 Bytes
    Exbibyte (EiB) = 1024 PiB = 260 Bytes
    Zebibyte (ZiB) = 1024 EiB = 270 Bytes
    Yobibyte (YiB) = 1024 ZiB = 280 Bytes
3. Unidades de Medida

## Slide 25
4. Codificação
Em seu nível mais baixo, tudo (letras, algarismos, sinais de pontuação, símbolos, comandos) no computador é representado por dígitos binários.
Exemplo: ASCII (American Standard Code Information Interchange).
  ASCII: utiliza 7 bits de um Byte para representar caracteres.
  ASCII estendida: utiliza 8 bits de um Byte para representar caracteres.

## Slide 26
4. Codificação
ASCII:

## Slide 27
4. Codificação
ASCII:
A  10000012
B  10000102
C  10000112

## Slide 28
4. Codificação
ASCII estendida (pode variar):

## Slide 29
4. Codificação
Red Book (padrão para CD de áudio)
  44.1 kHz
  16 bits
  Estéreo

## Slide 30
4. Codificação
Red Book (padrão para CD de áudio)
  44.1 kHz
  16 bits
  Estéreo
Uma amostra a
Cada 1/44100 s
16 bits/amostra
2 canais 
1.411.200 bits/ segundo

## Slide 31
4. Codificação
BMP ou Bitmap (formato de arquivo de imagem)
  8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  3 planos (RGB)
  8 bits
  8 bits
  8 bits

## Slide 32
4. Codificação
BMP ou Bitmap (formato de arquivo de imagem)
  8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  3 planos (RGB)
  Imagem de 1920 x 1080:
    No. de pixels: 1920 x 1080 = 2073600 pixels
    No. de bytes/pixel = 3 Bytes
    No. total de Bytes = 6220800 Bytes (aprox. 6 MB)

## Slide 33
4. Codificação
Vídeo sem compressão (uma possível configuração)
  8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  3 planos (RGB)  1 quadro
  30 quadros/s

## Slide 34
4. Codificação
Vídeo sem compressão (uma possível configuração)
  8 bits (1 Byte) /amostra (pixel)/plano
  3 planos (RGB)  1 quadro
  30 quadros/s
  Duas horas de vídeo:
    Resolução de um quadro:
    288x352 pixels
    No. de pixels/quadro:
      101376 pixels
    No. de Bytes/quadro (3 planos - RGB):
    3x101376 = 304128 Bytes
    No. de quadros em 2 h:
    2x3600x30 = 216000 quadros
    No. total Bytes:
      216000x304128 Bytes (aprox. 62 GB).

## Slide 35
5. Componentes Básicos de um Computador
Um computador é composto por blocos convencionalmente chamados de: Memória, Unidade Operacional, Unidade de controle e Dispositivos de entrada e saída (hardware).
UNIDADE DE CONTROLE
UNIDADE OPERACIONAL
DISPOSITIVOS DE ENTRADA
DISPOSITIVOS DE SAÍDA
CPU
MEMÓRIA PRINCIPAL
MEMÓRIA
MEMÓRIA AUXILIAR
Baseado na
arquitetura de
Von Neumann!

## Slide 36
6. Sistema Operacional
Cria um ambiente onde os usuários podem desenvolver seus programas (softwares) e executá-los sem se preocupar com detalhes de hardware.
É um conjunto de programas que desempenham rotinas necessárias ao funcionamento do computador, tais como:
  gerenciamento da memória;
  administração dos dados;
  acionamento dos dispositivos;
  execução de programas utilitários.

## Slide 37
6. Sistema Operacional
http://www.w3counter.com/globalstats.php (Abril 2013)

## Slide 38
7. Linguagem de Programação
É um conjunto de termos (vocabulário) e regras (sintaxe) que permitem a formulação de instruções a um computador.
Permite construir programas.
Existem várias linguagens diferentes, cada uma com recursos que facilitam aplicações específicas.
Para um programador é mais importante compreender
os fundamentos e técnicas da programação
do que dominar esta ou aquela linguagem.
8. Pseudo-linguagem de Programação
É uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples sem a necessidade de se conhecer alguma linguagem de programação.

## Slide 39
9.1 Compilação
É o processo de tradução de um programa escrito em linguagem de alto nível para código em linguagem de máquina.
9.2 Interpretação
Cada comando é lido, verificado, convertido em código executável e imediatamente executado, antes que o comando seguinte seja sequer lido.

## Slide 40
“A ciência normal, atividade que consiste em solucionar quebra-cabeças, é um empreendimento altamente cumulativo, extremamente bem sucedido no que toca ao seu objetivo, a ampliação contínua do alcance e da precisão do conhecimento científico. Contudo, falta aqui um produto comum do empreendimento científico. A ciência normal não se propõe descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria; quando é bem sucedida, não as encontra.”
Thomas S. Kuhn, Físico Teórico,
em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas.